## Slide 1: 01. 내/외부망 트래픽 흐름 이해

## Slide 2
1) 네트워크 주소
2) 전송모드
3) 계층별 장비
4) 트래픽 흐름

## Slide 3
Gateway-1
A
SWITCH-1
IP address 192.168.1.10
Subnet mask 255.255.255.0
Default gateway 192.168.1.254
192.168.1.254/24
Fa0/0
SWITCH-2
C
Gateway-2
Fa0/0
192.168.5.254/24
IP address 192.168.5.10
Subnet mask 255.255.255.0
Default gateway 192.168.5.254
B
IP address 192.168.1.20
Subnet mask 255.255.255.0
Default gateway 192.168.1.254

## Slide 4: 1) 네트워크 주소
MAC Address(2계층 주소)
IP Address(3계층 주소)
Port number(4계층 주소)
FQDN(7계층 주소)

## Slide 5: 논리적 주소(3계층주소)
IP address 구성
Network ID + Host ID
Subnet Mask 기능
- IP address의 Network ID와 Host ID 구분
IP address
& Subnet mask
Network ID
192.168.1.10
& 255.255.255.0
192.168.1. 0
255==1
& == X
Notes: 5

## Slide 6: 내부망과 외부망
192.168.1.0
192.168.5.0
A
C
10
(송신자)
20
(수신자)
10
(수신자)
내부망
외부망
송신자 : 데이터를 보내는 측 / 수신자 : 데이터를 받는 측
내부망 : 송수신자가 동일한 네트워크 ID를 사용
외부망 : 송수신지가 서로 다른 네트워크 ID를 사용
B
Notes: 송신자는 데이터를 보내는 측이며, 수신자는 데이터를 받는 측이다.
송신지 입장에서는 수신자가 내부망에 있느냐 또는 외부망에 있느냐에 따라 수신지에 데이터 전송 시 사용되는 장비와 운영방식이 달라진다.

## Slide 7: 물리적 주소(2계층주소)
  Network Interface Card (NIC ) 또는 Ethernet Card
  데이터링크계층의 MAC 계층에 의해 사용되는 48비트의 하드웨어 주소
0000 0000 0100 0000 1101 0000 0001 0101 1000 0001 1100 0101
MAC 주소(16진수 표현) : 00-40-D0-15-81-C5
제조회사 식별번호
카드의 일련번호
 Intel: 00-A0-C9  3Com: 00-50-DA  Realtek: 00-40-D0
대표적인 제조회사 식별 번호의 예
1 24 25 48

## Slide 8: Fully Qualified Domain Name (FQDN, 7계층 주소)
  Host Name + Domain Name
  예) www.test.com
www
ftp
smtp
gildong
test.com

## Slide 9
www.test.com
192.168.1.20
3333.4444.5555
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server B
Client PC A
MAC 주소 구성=제조회사+일련번호
IP 주소 구성=네트워크ID+호스트ID
FQDN 주소 구성=호스트명+도메인명
그룹주소+고유번호(명)
MAC/IP/FQDN Address

## Slide 10: DNS & ARP
DNS
ARP

## Slide 11
포트번호(4계층 주소)
데이터 송수신 번호
서비스 번호 또는 애플리케이션 번호
애플리케이션에서 부착해 전송
- Well-Known Port : 1-1023
- Registered Port : 1024-49151
- Dynamic Port : 49152-65535

## Slide 12
포트주소 (송신)
송신지 192.168.10.10 : 50010
수신지 200.10.10.10 : 80
50010
80
Web Server
200.10.10.10

## Slide 13
포트주소(수신)
50010
80
송신지 200.10.10.10 : 80
수신지 192.168.10.10 : 50010

## Slide 14: 2) 전송모드
Unicast 1 : 1
Broadcast 1 : m (불특정다수)
Multicast 1 : n (특정다수)

## Slide 15
Unicast 전송모드
L2주소
L3주소
L4주소
get www.test.co.kr | 80 | 50030 | ???? | 192.168.1.10 | 1111.2222.1111 | ????
전송데이타 수Port 송Port 수신IP 송신 IP 송신지MAC 수신지MAC
서버(수신지)
www.test.com
IP 192.168.1.20
MAC 1111.2222.2222
클라이언트(송신지)
IP 192.168.1.10
MAC 1111.2222.1111

## Slide 16
Unicast 전송모드
➊ OS
➋ DNS
➌ ARP
서버(수신지)
www.test.com
IP 192.168.1.20
MAC 1111.2222.2222
클라이언트(송신지)
IP 192.168.1.10
MAC 1111.2222.1111
L2주소
L3주소
L4주소
get www.test.co.kr | 80 | 50030 | 192.168.1.20 | 192.168.1.10 | 1111.2222.1111 | 1111.2222.2222
전송데이타 수Port 송Port 수신IP 송신 IP 송신지MAC 수신지MAC

## Slide 17: Broadcast 전송모드
Broadcast IP 주소
- Limited Broadcast(local broadcast) : 255.255.255.255
- Directed Broadcast : 192.168.1.255/24
Broadcast MAC 주소
- FFFF.FFFF.FFFF
FFFF.FFFF.FFFF | 1111.2222.2222 | 192.168.1.20 | 255.255.255.255 | 68 | 67 | DHCP Data
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
클라이언트
DHCP Sever
IP 192.168.1.20
MAC 1111.2222.2222
Notes: 브로드캐스트 IP주소는 255.255.255.255이며, 브로드캐스트 MAC주소는 FFFF.FFFF.FFFF이다.
수신지 IP 주소 필드와 MAC주소 필드에 255.255.255.255와 FFFF.FFFF.FFFF로 구성된다면, 이러한 트래픽을 브로드캐스트 트래픽이라 한다.

## Slide 18: 브로드캐스트 전송 예제
SWITCH
송신자
IP 192.168.1.10
MAC 1111.2222.1111
BIP 255.255.255.255
BMAC FFFF.FFFF.FFFF
255.255.255.255 | 192.168.1.10 | 1111.2222.1111 | FFFF.FFFF.FFFF
수신IP 송신 IP 송신지MAC 수신지MAC
IP 192.168.1.20
MAC 1111.2222.2222
BIP 255.255.255.255
BMAC FFFF.FFFF.FFFF
IP 192.168.1.30
MAC 1111.2222.3333
BIP 255.255.255.255
BMAC FFFF.FFFF.FFFF
IP 192.168.1.40
MAC 1111.2222.4444
BIP 255.255.255.255
BMAC FFFF.FFFF.FFFF
Notes: 송신자 192.168.1.10이 수신지 255.255.255.255로 트래픽을 전송하게 되면, 255.255.255.255 주소를 가진 모든 컴퓨터들에게 트래픽이 전송된다.

## Slide 19: Multicast 전송모드
Multicast IP 주소
- 224-239.X.X.X (예) 230.10.10.10
227.154.65.50
227.154.65.50

## Slide 20
Multicast주소에 대한 MAC address Mapping 적용 예
227.154.65.50  0100.5E1A.4132
Multicast MAC 주소 형식 : 0100.5EXX.XXXX
Notes: MAC 주소는 12자리로, 앞의 6자리는 제조회사번호, 뒤 6자리는 일련번호로 구성되어 있다.
멀티캐스트 MAC 주소 구조는 앞의 6자 즉, 제조회사 번호는 0100.5E로 고정된 주소값을 갖게 된다.
예를 들어 멀티캐스트 주소 227.154.65.50 에서 227은 0100.5E로 변환되고,
10진수 체계인 154.65.60을 16진수로 변환하여 MAC주소의 6자리로 채워진다.
(예) 멀티캐스트 주소 227.154.65.50의 MAC 주소는 0100.5E1A.4132이다.

## Slide 21: 멀티캐스트 전송 예제
IP 200.10.10.10
MAC 2222.4444.6666
L2주소
L3주소
227.154.65.50 | 200.10.10.10 | 2222.4444.6666 | 0100.5E1A.4132
수신IP 송신 IP 송신지MAC 수신지MAC
IP 192.168.1.10
MAC 1111.2222.1111
Multicast IP 227.154.65.50
Multicast MAC 0100.5E1A.4132
IP 192.168.1.40
MAC 1111.2222.4444
IP 192.168.1.30
MAC 1111.2222.3333
Multicast IP 227.154.65.50
Multicast MAC 0100.5E1A.4132
IP 192.168.1.20
MAC 1111.2222.2222
Notes: 라디오 애플리케이션을 설치한 컴퓨터들은 자신의 고유한 IP를 가지면서도 멀티캐스트 주소 227.154.65.50를 갖는다.
해당 멀티캐스트 주소를 가진 컴퓨터들은 라디오 서버가 보낸 트랙픽을 전송 받게 된다.

## Slide 22
Uni IP address / MAC address
- 192.168.1.10/ MAC 1111.2222.1111
Broadcast IP Address/ MAC Address
- 255.255.255.255/ ffff.ffff.ffff
- 192.168.1.255 / ffff.ffff.ffff
Multicast IP Address/ MAC address
- 224.0.0.22 (IGMPv3)/01-00-5e-00-00-16
- 239.255.255.250(Device discovery)/01-00-5e-7f-ff-fa
Notes: 라디오 애플리케이션을 설치한 컴퓨터들은 자신의 고유한 IP를 가지면서도 멀티캐스트 주소 227.154.65.50를 갖는다.
해당 멀티캐스트 주소를 가진 컴퓨터들은 라디오 서버가 보낸 트랙픽을 전송 받게 된다.

## Slide 23
IP 주소에 대응 되는 MAC 주소를 조회 변환해 주는 서비스
ARP 패킷 종류
❶ ARP request 패킷
- 송신지가 수신지의 MAC 주소를 조회하기 위해 보내는 질의 패킷
- 브로드캐스트 방식으로 운영
❷ ARP reply 패킷
- ARP request에 대해 응답 패킷
- 유니캐스트 방식으로 운영
ARP(Address Resolution Protocol)

## Slide 24: ARP Cache Table
IP주소와 MAC 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
ARP 캐쉬 테이블 확인 명령어 : arp -a
Notes: ARP 캐시 테이블은 IP주소와 MAC주소의 대응 관계를 저장한 테이블이다.

## Slide 25: 3) 계층별 장비
Switch
Router
Hub

## Slide 26
A
B
C
D
A
B
C
D
Forwarding과 Flooding
Forwarding(포워딩)
Flooding(플러딩)
Forwarding : 하나의 송신지 포트에서 하나의 수신지 포트로 트래픽 전송
Flooding : 송신지 포트를 제외한 나머지 포트들로 트래픽 전송
1
2
3
4
1
2
3
4
Notes: 장비들의 특성을 학습하기 이전에 포워딩과 플러딩 개념을 알아보도록 하겠습니다.
Forwarding(포워딩)은 하나의 송신지 포트에서 하나의 수신지 포트로 트래픽 전송하는 것으로,
1번포트로 트래픽이 송신되면 3번포트에게만 트래픽을 수신하며,
Flooding(플러딩)은 송신지 포트를 제외한 나머지 포트들로 트래픽 전송하는 것으로,
1번포트를 제외한 2,3,4 포트로 트래픽을 수신합니다.

## Slide 27
A.M
B.M
C.M
D.M
A.M
B.M
C.M
D.M
1
2
3
4
1
2
3
4
Switch(2계층 장비)
MAC Address Table
MAC Address Table
A.M | C.M
송MAC 수MAC
목적지 출구번호
A.M 1
B.M 2
C.M 3
목적지 출구번호
A.M 1
B.M 2
C.M 3
A.M | D.M
송MAC 수MAC

## Slide 28
1
2
3
4
Router(3계층 장비)
Routing Table
192.168.1.10 | 192.168.3.10
송신지IP 수신지IP
목적지 출구번호
192.168.1.0 1
192.168.2.0 2
192.168.3.0 3
192.168.1.10
192.168.3.10
192.168.2.10
1
2
3
4
Routing Table
192.168.1.10 | 192.168.4.10
송신지IP 수신지IP
목적지 출구번호
192.168.1.0 1
192.168.2.0 2
192.168.3.0 3
192.168.1.10
192.168.3.10
192.168.2.10
192.168.4.10
192.168.4.10
Notes: 라우터의 라우팅 테이블에 수신지로 향하는 네트워크 주소가 있으면 포워딩 방식으로 패킷을 전송하지만. 수신지로 향하는 네트워크 주소가 없으면 패킷은 전송되지 않는다.

## Slide 29
A.M
B.M
C.M
D.M
1
2
3
4
Hub(1계층 장비)
A.M | D.M
송MAC 수MAC
192.168.1.10
192.168.1.20
192.168.1.40
192.168.1.30
192.168.1.10 | 192.168.4.10
송신지IP 수신지IP

## Slide 30
Media Translation
3계층 이상의 장비에서 처리
패킷이 출발지에서 목적지까지 가는 동안 3계층 장비를 거칠 때마다 L2 헤더 변경
- 3계층 주소(IP주소) 변환 없음
- 2 계층주소는 스위칭 환경에 따라 변환

## Slide 31
❶
❷
❸
Source MAC Destination MAC Source IP Destination IP

## Slide 32
Media Translation
 | Source IP | Destination IP | Source MAC | Destination MAC
PC-1 ⟶ RA | 172.16.21.7 | 172.16.34.250 | 6666 | 2222
RA ⟶ RB | 172.16.21.7 | 172.16.34.250 | 9999 | 3333
RB ⟶FTP | 172.16.21.7 | 172.16.34.250 | 7777 | 5555

## Slide 33
❹
Source MAC Destination MAC Source IP Destination IP

## Slide 34
A
SWITCH
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.254
192.168.1.254
255.255.255.0
R.M
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.254
GateWay
B
MAC Address Table
목적지 출구번호
A.M 1
B.M 2
C.M 3
1
2
4
Routing Table
목적지 출구번호
192.168.1.0 5
192.168.2.0 6
192.168.3.0 7
5
192.168.1.10 | 192.168.5.10 | A.M | R.M
송신지IP 수신지IP
송신지MAC 수신지MAC
6
7

## Slide 35: 4) 트래픽 흐름
내부망 트래픽 흐름
외부망 트래픽 흐름

## Slide 36: 내부망 트래픽 흐름
1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용
2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에 존재하는지 확인
3 단계. 수신지 MAC 주소 조회
- ARP 캐쉬 조회
- ARP Request/Reply 를 이용
4단계. 수신지로 트래픽 전송

## Slide 37
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | ???? | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.com
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
http://www.test.com
DNS server
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
DNS 8.8.8.8
MAC 1111.2222.3333

## Slide 38
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
DNS 8.8.8.8
MAC 1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.com
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➊ DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
ⓐ DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
ⓑ Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
ⓒ DNS 서버 (DNS Request/Response)
http://www.test.com
DNS server
8.8.8.8

## Slide 39
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.com
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➋ (송신지의)서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/외부망 확인
192.168.1.20
& 255.255.255.0
192.168.1. 0
192.168.1.10
& 255.255.255.0
192.168.1. 0
192.168.1.0
A
10
(송신지)
20
* 내부망 : 송신지와 수신지의 네트워크 ID가 동일한 경우
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC 1111.2222.3333

## Slide 40
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.co.kr
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➌ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회
ARP Cache Table
❶ ARP 캐쉬 조회 ( c:\> arp –a)
c:\> arp –a
❶
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 41
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
1111.2222.2222 | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.co.kr
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➌ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회
Fa0/1
Fa0/2
ARP cache Table
192.168.1.20 1111.2222.2222
ARP Request/Reply
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 42: 외부망 트래픽 흐름
1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용
2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에 존재하는지 확인
3 단계. GateWay의 MAC 주소 조회
- ARP 캐쉬 조회
- ARP Request/Reply 전송
4단계. Media Translation 방법으로 수신지로 트래픽 전송

## Slide 43
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC1111.2222.3333
Server
Client
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
➊ DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
ROUTER
www.test.com
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
GW 172.16.2.1
MAC 1111.2222.3333
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999

## Slide 44
Server
Client
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
➋ 서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/외부망 확인
172.16. 2.10
& 255.255.255.0
172.16. 2. 0
192.168.1.10
& 255.255.255.0
192.168.1. 0
www.test.com
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
GW 172.16.2.1
MAC 1111.2222.3333
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999
ROUTER
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC1111.2222.3333

## Slide 45
Server
Client
www.test.com
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
ARP Cache Table
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999
ROUTER
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC1111.2222.3333
192.168.1.1 4444.5555.6666
* Gateway의 MAC주소를 ARP 캐시 테이블에서 조회
➌ ARP를 이용하여 게이트웨이 MAC주소 조회
4444.5555.6666 | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 46
➍ Media Translation 방법을 이용하여 데이터 전송
4444.5555.6666 | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
Server
Client
www.test.com
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
ARP Cache Table
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999
ROUTER
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC1111.2222.3333
192.168.1.1 4444.5555.6666
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.