## Slide 1: 트래픽 흐름
내부망 트래픽 흐름
외부망 트래픽 흐름

## Slide 2: 트래픽 흐름(내부망)
1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용
2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에
존재하는지 확인
3 단계. 수신지 MAC 주소 조회
- ARP 캐쉬 조회
- ARP Request/Reply 를 이용
4단계. 수신지로 트래픽 전송

## Slide 3
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | ???? | 50030 | 80 | Get /www.test.co.kr
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.com
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
http://www.test.com
DNS server

## Slide 4
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
DNS 8.8.8.8
MAC 1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.co.kr
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.com
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➊ DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
ⓐ DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
ⓑ Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
ⓒ DNS 서버 (DNS Request/Response)
http://www.test.com
DNS server
8.8.8.8

## Slide 5
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.co.kr
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.com
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➋ (송신지의)서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/외부망 확인
192.168.1.20
& 255.255.255.0
192.168.1. 0
192.168.1.10
& 255.255.255.0
192.168.1. 0
192.168.1.0
A
10
(송신지)
20
* 내부망 : 송신지와 수신지의 네트워크 ID가 동일한 경우
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC 1111.2222.3333

## Slide 6
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.co.kr
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.co.kr
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➌ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회
ARP Cache Table
❶ ARP 캐쉬 조회 ( c:\> arp –a)
c:\> arp –a
❶
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 7
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
1111.2222.2222 | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.co.kr
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.co.kr
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➌ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회
Fa0/1
Fa0/2
ARP cache Table
192.168.1.20 1111.2222.2222
ARP Request/Reply
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 8: 트래픽 흐름(외부망)
1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용
2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에 존재하는지 확인
3 단계. GateWay의 MAC 주소 조회
- ARP 캐쉬 조회
- ARP Request/Reply 전송
4단계. Media Translation 방법으로 수신지로 트래픽 전송

## Slide 9
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC1111.2222.3333
Server
Client
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
➊ DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
ROUTER
www.test.com
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
GW 172.16.2.1
MAC 1111.2222.3333
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999

## Slide 10
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
➋ 서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/외부망 확인
172.16. 2.10
& 255.255.255.0
172.16. 2. 0
192.168.1.10
& 255.255.255.0
192.168.1. 0
www.test.com
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
GW 172.16.2.1
MAC 1111.2222.3333
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999
ROUTER

## Slide 11
Server
Client
www.test.co.kr
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
ARP Cache Table
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999
ROUTER
4444.5555.6666 | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC1111.2222.3333
192.168.1.1 4444.5555.6666
* Gateway의 MAC주소를 ARP 캐시 테이블에서 조회
➌ ARP를 이용하여 게이트웨이 MAC주소 조회
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 12
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
www.test.co.kr
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
ARP Cache Table
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999
ROUTER
4444.5555.6666 | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
➍ Media Translation 방법을 이용하여 데이터 전송
192.168.1.1 4444.5555.6666
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.