## Slide 1: 정리 과제
❶ 추적파일 ip_frag_source.pcapng의 라인 4~6을 기반으로 3계층에서의 단편화를
도식화하라.
❷ MTU와 MSS를 구분한다.
❸ ARP 캐시 테이블의 생성 과정을 정리한다.
0x07f8.0.1
0x07f8.1480.1
0x07f8.2960.0
1500
1500
568
MTU = 1500 byte MSS = 1500–30-25 = 1445
ARP Header의 수신지 주소를 점검 후 자신의 주소라면
ARP Header의 송신지 주소를 ARP cache에 등록

## Slide 2
Client
SYN=(❶ 1 ) SN=767
ACK=(❾ 1 ) AN=(❿ 374 )
SYN=( ❻ 1 ) SN=373
Server
SYN=(❼ 0 ) SN=(❽ 768 )
ACK=(❷ 0 ) AN=(❸ 0 )
ACK=(❹ 1 ) AN=(❺ 768 )
❶+ ❷+❸+❹+❺+ ❻+❼+❽+❾+❿
= 1 + 0 + 0 + 1 + 768 + 1 + 0 + 768 + 1 + 374
= 1914
* 3WHS의 일부분이다. 괄호부분을 모두 합한 값은?
Notes: ❶ Client가 서버에게 FIN 패킷을 보내고 자신은 FIN_WAIT_1 상태로 전환
❷ FIN 패킷을 받은 서버는 해당 포트를 CLOSE_WAIT 상태로 전환
❸ 서버는 ACK 를 Client에게 전하고 ACK를 받은 Client는 상태를 FIN_WAIT_2로 상태 변환
❹ Server는 해당 포트에 연결되어 있는 Application에게 Close()를 요청
❺ Close() 요청을 받은 Application은 종료 프로세스를 진행
❻ Application이 close( ) 되면 server는 FIN 패킷을 Client에게 전송 후 LAST_ACK 로 상태로 전환
❼ FIN_WAIT_2 에서 Server에게 FIN 을 받으면 ACK를 Server에 전송하고 클라이언트는 TIME_WAIT
상태로 전환( TIME_WAIT 에서 일정 시간이 지나면 CLOSED 됨)
❽ ACK를 받은 서버는 자신의 포트도 CLOSED로 닫음

## Slide 3
Client
SN=374 AN=2395
Server
1406
1406
SN=374
SYN=0 SN=768 AN=374
HTTP get
HTTP Data 627byte
SN=768
SN=374 AN=2395
SN=1780
SN=1780 AN=2395
SN =( ❶ ) AN=(❷ )
102
1406
SN=3186
SN=4592
SN=3186 AN=2395
SN=4592 AN=2395
*빈 칸을 채워라.
❶ SN = 2395
❷ AN = 3186
Notes: ❶ Client가 서버에게 FIN 패킷을 보내고 자신은 FIN_WAIT_1 상태로 전환
❷ FIN 패킷을 받은 서버는 해당 포트를 CLOSE_WAIT 상태로 전환
❸ 서버는 ACK 를 Client에게 전하고 ACK를 받은 Client는 상태를 FIN_WAIT_2로 상태 변환
❹ Server는 해당 포트에 연결되어 있는 Application에게 Close()를 요청
❺ Close() 요청을 받은 Application은 종료 프로세스를 진행
❻ Application이 close( ) 되면 server는 FIN 패킷을 Client에게 전송 후 LAST_ACK 로 상태로 전환
❼ FIN_WAIT_2 에서 Server에게 FIN 을 받으면 ACK를 Server에 전송하고 클라이언트는 TIME_WAIT
상태로 전환( TIME_WAIT 에서 일정 시간이 지나면 CLOSED 됨)
❽ ACK를 받은 서버는 자신의 포트도 CLOSED로 닫음