## Slide 1
User PC
Server
Internet
Kernel
Web
Browser
Telnet Server
Application
Web
Server
FTP Server
System Hacking
Web Hacking
Network Hacking
Application Hacking
Attack 종류
Kernel
System Hacking

## Slide 2: 트래픽 흐름
내부망 트래픽 흐름
외부망 트래픽 흐름

## Slide 3: 트래픽 흐름(내부망)
1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용
2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에
존재하는지 확인
3 단계. 수신지 MAC 주소 조회
- ARP 캐쉬 조회
- ARP Request/Reply 를 이용
4단계. 수신지로 트래픽 전송

## Slide 4
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | ???? | 50030 | 80 | Get /www.test.co.kr
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.com
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
http://www.test.com
DNS server

## Slide 5
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
DNS 8.8.8.8
MAC 1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.co.kr
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.com
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➊ DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
ⓐ DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
ⓑ Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
ⓒ DNS 서버 (DNS Request/Response)
http://www.test.com
DNS server
8.8.8.8

## Slide 6
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.co.kr
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.com
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➋ (송신지의)서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/외부망 확인
192.168.1.20
& 255.255.255.0
192.168.1. 0
192.168.1.10
& 255.255.255.0
192.168.1. 0
192.168.1.0
A
10
(송신지)
20
* 내부망 : 송신지와 수신지의 네트워크 ID가 동일한 경우
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC 1111.2222.3333

## Slide 7
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.co.kr
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.co.kr
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➌ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회
ARP Cache Table
❶ ARP 캐쉬 조회 ( c:\> arp –a)
c:\> arp –a
❶
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 8
192.168.1.10/24
1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.com
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➌ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회
ARP Request
MAC Address Table
FFFF.FFFF.FFFF | 1111. 222.3333 | 0x0806 | 1111.2222.3333 /192.168.1.10 0000.0000.0000/192.168.1.20
192.168.1.30
1111.2244.4444
Fa0/1
Fa0/2
Fa0/3
1111.2222.3333 fa0/1
1111.2222.2222 fa0/2
1111.2244.4444 fa0/3
ARP Request
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 9
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
SWITCH
1111.2222.2222 | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.co.kr
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
www.test.co.kr
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
➌ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회
Fa0/1
Fa0/2
ARP cache Table
192.168.1.20 1111.2222.2222
ARP Request/Reply
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 10: 트래픽 흐름(외부망)
1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용
2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에 존재하는지 확인
3 단계. GateWay의 MAC 주소 조회
- ARP 캐쉬 조회
- ARP Request/Reply 전송
4단계. Media Translation 방법으로 수신지로 트래픽 전송

## Slide 11
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC1111.2222.3333
Server
Client
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
➊ DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회
ROUTER
www.test.com
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
GW 172.16.2.1
MAC 1111.2222.3333
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999

## Slide 12
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
➋ 서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/외부망 확인
172.16. 2.10
& 255.255.255.0
172.16. 2. 0
192.168.1.10
& 255.255.255.0
192.168.1. 0
www.test.com
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
GW 172.16.2.1
MAC 1111.2222.3333
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999
ROUTER

## Slide 13
Server
Client
www.test.co.kr
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
ARP Cache Table
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999
ROUTER
4444.5555.6666 | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC1111.2222.3333
192.168.1.1 4444.5555.6666
* Gateway의 MAC주소를 ARP 캐시 테이블에서 조회
➌ ARP를 이용하여 게이트웨이 MAC주소 조회
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 14
Server
Client
www.test.co.kr
IP 172.16.2.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
ARP Cache Table
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999
ROUTER
???? | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
MAC1111.2222.3333
* Gateway의 MAC주소를 조회하기 위해 ARP Request/Reply 전송
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 15
192.168.1.10
1111.2222.3333
Server
Client
www.test.co.kr
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 1111.2222.2222
ARP Cache Table
IP 192.168.1.1
MAC 4444.5555.6666
IP 172.16.2.1
MAC 7777.8888.9999
ROUTER
4444.5555.6666 | 1111. 222.3333 | 192.168.1.10 | 172.16.2.10 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
➍ Media Translation 방법을 이용하여 데이터 전송
192.168.1.1 4444.5555.6666
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 16
ARP cache table

## Slide 17: ARP 캐시 테이블(Cache Table)
IP주소와 MAC 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
ARP 캐쉬 테이블 확인 명령어 : arp -a
Notes: ARP 캐시 테이블은 IP주소와 MAC주소의 대응 관계를 저장한 테이블이다.

## Slide 18
Server
Client
ARP Cache Table
???? | 1111. 1111.1111 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.1111.1111
ARP Request
FFFF.FFFF.FFFF | 1111.1111.1111 | 0x0806 | 1111.1111.1111 /192.168.1.10 0000.0000.0000/192.168.1.20
SWITCH
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 2222.2222.2222
BMAC FFFF.FFFF.FFFF
IP 192.168.1.30
SM 255.255.255.0
MAC 3333.3333.3333
BMAC FFFF.FFFF.FFFF
ARP Cache Table
수MAC 송MAC Protocol ARP Header
송신지
수신지
192.168.1.10 1111.1111.1111
ARP Cache Table
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 19
Server
Client
192.168.1.20 2222.2222.2222
ARP Cache Table
222.2222.2222 | 1111. 1111.1111 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80 | Get /www.test.com
수MAC 송MAC 송IP 수IP 송Port 수Port 전송데이타
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
MAC1111.1111.1111
2222.2222.2222 /192.168.1.20 1111.1111.1111 /192.168.1.10 | 0x0806 | 2222.2222.2222 | 1111.1111.1111
SWITCH
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 2222.2222.2222
BMAC FFFF.FFFF.FFFF
192.168.1.10 1111.1111.1111
ARP Cache Table
ARP Header Protocol 송MAC 수MAC
송신지
수신지
Notes: 수신지의 MAC주소를 조회하는 과정은
- ARP의 캐시를 조회 후 캐시에 수신지 IP의 MAC 주소를 검색하지 못할 경우
ARP 패킷을 이용하여 수신지 MAC 주소 부분에 해당 주소를 채워 넣는다.

## Slide 20: NAT

## Slide 21: SoHo(Small office/home office)에서의 NAT
❷ 유/무선 공유기
❸ 모뎀
❶ 컴퓨터
공유기 기능
패킷 전달
DHCP
NAT
Notes: 21

## Slide 22: NAT 기능
네트워크 주소 변환 (Network Address Translation)
송신지 또는 수신지 IP address를 다른 주소로 변환
Source NAT(SNAT)와 Destination NAT(DNAT)
192.168.1.10 | 200.10.10.10
송신지 IP
수신지 IP
192.168.1.10 | 200.10.10.10
송신지 IP
수신지 IP
172.16.1.10 | 200.10.10.10
192.168.1.10 | 10.10.10.10
❶ SNAT
❷ DNAT
Notes: 변환하는 주소 필드가 무엇이냐에 따라 SNAT와 DNAT로 분류
- SNAT는 송신지IP 필드에 주소를 다른 주소로 변환
- DNAT는 수신지 IP 필드에 주소를 다른 주소으로 변환

## Slide 23
Internet
www.test.com
200.10.10.10
192.168.1.10
192.168.1.20
192.168.1.30
DHCP
사설망

## Slide 24
Internet
www.test.com
200.10.10.10
192.168.1.10
192.168.1.20
192.168.1.30
사설망
변환 전 | 변환 후
192.168.1.10 | 30.1.120.8
192.168.1.20 | 
192.168.1.30 | 
NAT 테이블
NAT
192.168.1.30 | 200.10.10.10
송신지IP(A) 수신지 IP
30.1.120.8 | 200.10.10.10
송신지IP(B) 수신지 IP
사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환
Notes: 192.168.1.30이라는 사설IP주소는 30.1.120.8이라는 공인IP로 변환하여 웹서버에 서비스를 받게 된다.

## Slide 25
NAT
192.168.1.10/24
22.22.22.22/24
ROUTER
ROUTER
192.168.1.10 → 11.11.11.11
NAT Table
80 | 50030 | 22.22.22.22 | 192.168.1.10
수Port 송Port 수IP 송IP
80 | 50030 | 22.22.22.22 | 11.11.11.11
수Port 송Port 수IP 송IP
Source NAT
NAT
192.168.1.10/24
192.168.2.20/24
ROUTER
ROUTER
NAT

## Slide 26
NAT
192.168.1.10/24
192.168.2.20/24
ROUTER
ROUTER
NAT
22.22.22.22 → 192.168.2.20
NAT Table
NAT
192.168.1.10/24
192.168.2.20/24
ROUTER
ROUTER
NAT
22.22.22.22 → 192.168.2.20
NAT Table
192.168.1.10 → 11.11.11.11
NAT Table
80 | 50030 | 22.22.22.22 | 11.11.11.11
수Port 송Port 수IP 송IP
80 | 50030 | 192.168.2.20 | 11.11.11.11
수Port 송Port 수IP 송IP
Destination NAT

## Slide 27
PAT

## Slide 29
NAT
192.168.1.10/24
192.168.2.20:443
ROUTER
ROUTER
NAT
80 → 192.168.2.20 : 443
NAT Table(Port Mapping)
192.168.1.10 → 11.11.11.11
NAT Table
80 | 50030 | 22.22.22.22 | 11.11.11.11
수Port 송Port 수IP 송IP
443 | 50030 | 192.168.2.20 | 11.11.11.11
수Port 송Port 수IP 송IP
NAT Port Mapping (Port Forwarding)

## Slide 30
HTTP
192.168.1.10:80
FTP
192.168.1.20:21
RDP
192.168.1.30:3389
외부주소 | 내부주소
200.1.1.10:80 | 192.168.1.10:80
200.1.1.10:21 | 192.168.1.20:21
200.1.1.10:3389 | 192.168.1.30:3389
http://200:1.1.10
<<Port Fording Table>>

## Slide 31
192.168.1.10:4000
192.168.1.20:4001
192.168.1.30:4002
외부주소 | 내부주소
200.1.1.10:4000 | 192.168.1.10:4000
200.1.1.10:4001 | 192.168.1.20:4001
200.1.1.10:4002 | 192.168.1.30:4002
200:1.1.10:4000
<<Port Fording Table>>

## Slide 32: 네트워크 장비

## Slide 33
Virtual Circuit(가상회선)
Client
Server
지정된 포트 활성화 여부 확인

## Slide 34
3WHS(connection)
Session값/ Cookie값(인증값)
#1
#2
#3
Stateless
Session값/ Cookie값
Session값/ Cookie값
Session값/ Cookie값

## Slide 35
1
2
3
A
B

## Slide 36
ROUTER
ROUTER
HUB
SWITCH

## Slide 37
1
2
3
4
A.M | D.M
192.168.1.10 | 192.168.4.10
5001 | 80
Data

## Slide 38
WebS#1
WebS#2
WebS#3
WebS#4

## Slide 39
Web#1
Web#2
Web#3
200.1.1.10
192.168.10.10
192.168.10.20
192.168.10.30
192.168.10.40
Web#4
200.1.1.10:80 | 192.168.10.10
 | 192.168.10.20
200.1.1.10:443 | 192.168.10.30
 | 192.168.10.40
http://200.1.1.10
https://200.1.1.10
* L4 Switch

## Slide 40
Web#1
Web#2
Web#3
https://www.test.com
https://200.1.1.10
192.168.10.10
192.168.10.20
192.168.10.30
192.168.10.40
Web#4
200.1.1.10:443 | 192.168.10.10
 | 192.168.10.20
200.1.1.10:443 m.test.com | 192.168.10.30
 | 192.168.10.40
https://www.test.com
https://m.test.com
* L7 Switch

## Slide 41: 라우팅테이블그림

## Slide 42
192.168.5.254/24
C
192.168.5.10/24
A
ROUTER-1
SWITCH-1
B
ROUTER-3
192.168.1.10/24
192.168.1.254/24
Fa0/0
S0/0
S0/1
192.168.3.1/24
192.168.1.20/24
192.168.3.2/24
SWITCH-2
Fa0/0
C 192.168.1.0 fa0/0
C 192.168.3.0 s0/0
C 192.168.3.0 s0/1
C 192.168.5.0 fa0/0

## Slide 43
192.168.5.254/24
C
192.168.5.10/24
A
ROUTER-1
SWITCH-1
B
ROUTER-3
192.168.1.10/24
192.168.1.254/24
Fa0/0
S0/0
S0/1
192.168.3.1/24
192.168.1.20/24
192.168.3.2/24
SWITCH-2
Fa0/0
C 192.168.1.0 fa0/0
C 192.168.3.0 s0/0
S 192.168.5.0 s0/0
C 192.168.3.0 s0/1
C 192.168.5.0 fa0/0

## Slide 44
192.168.5.254/24
C
192.168.5.10/24
A
ROUTER-1
SWITCH-1
B
ROUTER-3
192.168.1.10/24
192.168.1.254/24
Fa0/0
S0/0
S0/1
192.168.3.1/24
192.168.1.20/24
192.168.3.2/24
SWITCH-2
Fa0/0
C 192.168.1.0 fa0/0
C 192.168.3.0 s0/0
S 192.168.5.0 s0/0
S 192.168.1.0 s0/1
C 192.168.3.0 s0/1
C 192.168.5.0 fa0/0

## Slide 45
Fa0/0
192.168.50.1/24
ROUTER-1
ROUTER-2
ROUTER-3
192.168.10.1/24
Fa0/0
S0/0
S0/1
S0/1
S0/0
Fa0/0
192.168.20.1/24
192.168.30.1/24
192.168.40.2/24
192.168.40.1/24
192.168.20.2/24
C 192.168.10.0 fa0/0
C 192.168.20.0 s0/0
C 192.168.20.0 s0/0
C 192.168.30.0 fa0/0
C 192.168.40.0 s0/0
C 192.168.40.0 s0/1
C 192.168.50.0 fa0/0

## Slide 46
Fa0/0
192.168.50.1/24
ROUTER-1
ROUTER-2
ROUTER-3
192.168.10.1/24
Fa0/0
S0/0
S0/1
S0/1
S0/0
Fa0/0
192.168.20.1/24
192.168.30.1/24
192.168.40.2/24
192.168.40.1/24
192.168.20.2/24
C 192.168.10.0 fa0/0
C 192.168.20.0 s0/0
S* 0.0.0.0/0 s0/0
C 192.168.20.0 s0/0
C 192.168.30.0 fa0/0
C 192.168.40.0 s0/0
S 192.168.10.0 s0/1
S 192.168.50.0 s/0
C 192.168.40.0 s0/1
C 192.168.50.0 fa0/0
S* 0.0.0.0/0 s0/1

## Slide 47
Fa0/0
192.168.50.1/24
ROUTER-1
ROUTER-2
ROUTER-3
192.168.10.1/24
Fa0/0
S0/0
S0/1
S0/1
S0/0
Fa0/0
192.168.20.1/24
192.168.30.1/24
192.168.40.2/24
192.168.40.1/24
192.168.20.2/24
C 192.168.10.0 fa0/0
C 192.168.20.0 s0/0
R 192.168.30.0 s0/0
R 192.168.40.0 s0/0
R 192.168.50.0 s0/0
R 192.168.10.0 s0/0
C 192.168.20.0 s0/0
C 192.168.30.0 fa0/0
C 192.168.40.0 s0/0
R 192.168.50.0 s0/1
R 192.168.10.0 s0/1
R 192.168.20.0 s0/1
R 192.168.30.0 s0/0
C 192.168.40.0 s0/1
C 192.168.50.0 fa0/0

## Slide 48
SWITCH
192.168.1.X/24
192.168.1.1/24
192.168.2.X/24
SWITCH
192.168.2.1/24
192.168.1.0
192.168.2.0
Fast Ethernet 0/0
Fast Ethernet 0/1
동기종 망의 라우팅 : 라우터 또는 L3SW 사용 가능

## Slide 49
ROUTER
SWITCH
192.168.1.X/24
192.168.1.1/24
192.168.2.X/24
SWITCH
192.168.2.1/24
192.168.1.0
192.168.2.0
Fast Ethernet 0/0
Fast Ethernet 0/1
동기종 망의 라우팅 : 라우터 또는 L3SW 사용 가능

## Slide 50
192.168.5.254/24
C
192.168.5.10/24
A
ROUTER-1
SWITCH-1
ROUTER-3
192.168.1.10/24
192.168.1.254/24
Fast Interface 0/0
Serial 0/0
192.168.3.1/24
192.168.3.2/24
SWITCH-2
Fast Interface 0/0
Serial 0/1
192.168.1.0
192.168.5.0
192.168.3.0
이기종 망의 라우팅 : 라우터 또는 L3SW 사용 가능

## Slide 51
ROUTER
SWITCH
192.168.1.X/24
192.168.1.1/24
192.168.2.X/24
SWITCH
192.168.2.1/24
192.168.1.0
192.168.2.0

## Slide 52
SWITCH
192.168.1.10/24
192.168.1.1/24
192.168.2.10/24
SWITCH
192.168.2.1/24
192.168.1.0
192.168.2.0
Fast Ethernet 0/0
Fast Ethernet 0/1
동기종 망의 라우팅 : 라우터 또는 L3SW 사용 가능

## Slide 53
ROUTER
SWITCH
192.168.1.X/24
192.168.1.1/24
192.168.2.X/24
SWITCH
192.168.2.1/24
192.168.1.0
192.168.2.0

## Slide 54: DNS

## Slide 55: Hosts파일을 이용한 해결
→ 몇가지 문제점 대두

## Slide 56: Hosts 파일의 문제점
업데이트가 늦다.
네트워크 트래픽
호스트 이름 짓기의 어려움
분산된 계층 데이터베이스 구조의 새로운 방법 필요
DNS(Domain Name System)

## Slide 57: DNS의 구조 및 프로세스

## Slide 58: DNS Name Resolution

## Slide 59: WAN

## Slide 67
참조사이트
https://www.uplus.co.kr/biz/bzin/ineu/InitBzInEuCE.hpi
http://pubnetplus.ne.kr/portal/intro/sub1/sub1_1.jsp

## Slide 69
인터넷 구조와 IX
망과 망을 연동해 놓은 망의 집합
크고 작은 수많은 망들이 상호 접속, 이용자들에게는 하나의 네트워크로 인식
69

## Slide 70
인터넷 구조와 IX
IX(Internet eXchange) –인터넷 트래픽을 상호 교환 시켜주는 역할 수행
70

## Slide 71
인터넷 구조와 IX
71

## Slide 74: 기타